## Slide 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ PID ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΕ LABVIEW
τριανταφυλλησ Μιχαηλ-αγγελοσ Προπτυχιακος Φοιτητης
επιβλεπων καθηγητησ: Καζακοσ Δημοσθενησ Τμημα ηλεκτρολογων μηχανικων και τεχνολογιασ υπολογιστων Τομεας Συστηματων και Αυτοματου Ελεγχου Πανεπιστημιο Πατρων

## Slide 2: Περιεχόμενα
Σκοπός της εργασίας
PID Ελεγκτές
Μέθοδος Αυτόματης Ρύθμισης
Προσομοιώσεις
Συμπεράσματα

## Slide 3: Σκοπός της εργασίας
Υλοποίηση ενός αυτο-ρυθμιζόμενου PID ελεγκτή σε LabVIEW
Προσομοίωση κλασικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
Εφαρμογή της μεθόδου αυτόματης ρύθμισης του PID ελεγκτή στα προαναφερθέντα συστήματα
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και της απόδοσης του ελεγκτή

## Slide 4: Τι είναι οι PID Ελεγκτές;
Ελεγκτές τριών όρων P, I και D από τους οποίους παίρνουν και το όνομά τους
Προσφέρουν ικανοποιητικό αλλά τις περισσότερες φορές όχι βέλτιστο έλεγχο

## Slide 5: Ρύθμιση των PID Ελεγκτών
Αφορά τον καθορισμό των κερδών κάθε όρου του ελεγκτή
Κάθε όρος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έρχονται σε αντιπαράθεση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των άλλων δύο όρων
Παράμετρος | Χρόνος Ανύψωσης | Υπερακόντιση | Μόνιμο Σφάλμα | Χρόνος Ηρεμίας | Ευστάθεια
Αναλογικό Κέρδος | Μείωση | Αύξηση | Μείωση | Μικρή Αλλαγή | Χειροτέρευση
Ολοκληρωτικό Κέρδος | Μείωση | Αύξηση | Εξάλειψη | Αύξηση | Χειροτέρευση
Διαφορικό Κέρδος | Μικρή Αλλαγή | Μείωση | Καμία Αλλαγή | Μείωση | Βελτίωση

## Slide 6: Αυτόματη ρύθμιση
Αφορά τον αυτόματο υπολογισμό των κερδών του ελεγκτή
Έχει ομοιότητες με τη διαδικασία που ακολουθεί ένας έμπειρος χειριστής για να ρυθμίσει τα κέρδη του ελεγκτή
Δημιουργία Διαταραχής
Μέτρηση Χαρακτηριστικών Συστήματος
Υπολογισμός Κερδών
Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι αυτόματης ρύθμισης
Η μέθοδος που θα ασχοληθούμε ονομάζεται Relay

## Slide 7: Μέθοδος Relay (1/2)
Αντικαθιστά τον ελεγκτή με ένα μη γραμμικό στοιχείο
Η είσοδος του συστήματος εναλλάσσεται μεταξύ δύο διακριτών τιμών ανάλογα με την τιμή του σφάλματος
Αυτό οδηγεί τα περισσότερα συστήματα να εκτελούν αμείωτες ταλαντώσεις σταθερής περιόδου

## Slide 8: Μέθοδος Relay (2/2)
Η περίοδος των ταλαντώσεων, , ισούται με την απόλυτη περίοδο, , του συστήματος
Το πλάτος των ταλαντώσεων, , συνδέεται με το απόλυτο κέρδος, , με τη σχέση
Έχοντας μετρήσει το απόλυτο κέρδος και την απόλυτη συχνότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τύποι Ziegler – Nichols ή Tyreus – Luyben για τον υπολογισμό των κερδών του ελεγκτή

## Slide 9: Ο αυτο-ρυθμιζόμενος PID ελεγκτής σε LabVIEW

## Slide 10: Προσομοίωση συστήματος Μάζας – Ελατηρίου – Αποσβεστήρα
Μοντέλο
Προσομοίωση χωρίς έλεγχο
Μεγάλος Χρόνος Ανύψωσης
Μεγάλο Steady-State Error

## Slide 11: Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης Μάζας – Ελατηρίου – Αποσβεστήρα
Το σύστημα ταλαντώνεται εξαιτίας του μη γραμμικού στοιχείου relay
Στόχοι Ελέγχου:
Ευστάθεια
Μικρό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error

## Slide 12: Έλεγχος συστήματος Μάζας – Ελατηρίου – Αποσβεστήρα
Έλεγχος P
Σύστημα Ευσταθές
Υψηλό Overshoot
Steady-State Error
Έλεγχος PI
Σύστημα Οριακά Ευσταθές
Εκτεταμένες Ταλαντώσεις
Έλεγχος PID
Σύστημα Ευσταθές
Μικρό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error

## Slide 13: Προσομοίωση συστήματος DC Κινητήρα
Μοντέλο
Προσομοίωση χωρίς έλεγχο
Για είσοδο αναφοράς έχουμε έξοδο σχεδόν φορές μικρότερη

## Slide 14: Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης DC Κινητήρα
Μετά από λίγο εκτελεί σταθερές ταλαντώσεις
Στόχοι Ελέγχου:
Ευστάθεια
Μηδενικό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error

## Slide 15: Έλεγχος συστήματος DC Κινητήρα
Έλεγχος P
Σύστημα Ευσταθές
Υψηλό Overshoot
Μικρό Steady-State Error
Έλεγχος PD
Σύστημα Ευσταθές
Μηδενικό Overshoot
Μικρό Steady-State Error
Έλεγχος PID
Σύστημα Ευσταθές
Μηδενικό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error

## Slide 16: Προσομοίωση συστήματος Ανεστραμμένου Εκκρεμούς
Μοντέλο
Προσομοίωση χωρίς έλεγχο
Το σύστημα ισορροπεί στην κατακόρυφη θέση
Εξετάζουμε τη συμπεριφορά του σε στιγμιαίες διαταραχές

## Slide 17: Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης Ανεστραμμένου Εκκρεμούς
Το σύστημα εκτελεί ταλαντώσεις αυξανόμενου πλάτους
Μετά από κάποιο χρόνο γίνεται ασταθές
Διακόπτουμε τη διαδικασία πριν από αυτό

## Slide 18: Έλεγχος συστήματος Ανεστραμμένου Εκκρεμούς
Έλεγχος P
Σύστημα Οριακά Ευσταθές
Ο αναλογικός έλεγχος οδήγησε από την αστάθεια σε οριακή ευστάθεια
Έλεγχος PD
Σύστημα Ευσταθές
Δεν απομακρύνεται πολύ από τη θέση ισορροπίας
Το Steady-State Error αυξάνεται με το χρόνο
Έλεγχος PID
Σύστημα Ευσταθές
Δεν απομακρύνεται πολύ από τη θέση ισορροπίας
Μηδενικό Steady-State Error

## Slide 19: Προσομοίωση συστήματος Αεροσκάφους
Μοντέλο
Προσομοίωση χωρίς έλεγχο
Για είσοδο αναφοράς η έξοδος είναι περίπου
Εκτεταμένες Ταλαντώσεις

## Slide 20: Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης Αεροσκάφους
Δεν είναι όλες οι ταλαντώσεις ίσου πλάτους
Στόχοι Ελέγχου:
Ευστάθεια
Μικρό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error

## Slide 21: Έλεγχος συστήματος Αεροσκάφους
Έλεγχος P
Σύστημα Ευσταθές
Μηδενικό Steady-State Error
Μικρό Overshoot
Έλεγχος PD
Το σύστημα έχει ήδη πόλο στο μηδέν, οπότε δε χρειάζεται “I” όρος για το μηδενισμό του Steady-State Error
Ανάλογα με τη φύση του συστήματος μπορεί να μην χρειάζονται όλοι οι όροι
Σύστημα Οριακά Ευσταθές
Μηδενικό Steady-State Error
Εκτεταμένες Ταλαντώσεις

## Slide 22: Προσομοίωση συστήματος Δοκού & Μπάλας (Γραμμικό)
Μοντέλο
Προσομοίωση χωρίς έλεγχο
Σύστημα Οριακά Ευσταθές
Αποτελεί δύσκολο πρόβλημα ελέγχου

## Slide 23: Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης Δοκού & Μπάλας (Γραμμικό)
Το σύστημα εκτελεί ταλαντώσεις αυξανόμενου πλάτους
Σε αυτή την κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ασταθές
Διακόπτουμε τη διαδικασία πριν το πλάτος γίνει πολύ μεγάλο
Στόχοι Ελέγχου:
Ευστάθεια
Μικρό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error

## Slide 24: Έλεγχος συστήματος Δοκού & Μπάλας (Γραμμικό)
Έλεγχος P
Σύστημα Ευσταθές
Μικρό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error
Έλεγχος PD
Το σύστημα έχει ήδη πόλο στο μηδέν οπότε δε χρειάζεται “I” όρος για το μηδενισμό του Steady-State Error
Η διαδικασία ρύθμισης διακόπτεται αλλά ο ελεγκτής προσφέρει ικανοποιητικό έλεγχο
Εκτεταμένες Ταλαντώσεις
Αυξανόμενο Πλάτος
Σύστημα Ασταθές

## Slide 25: Προσομοίωση συστήματος Δοκού & Μπάλας (Μη Γραμμικό)
Προσομοίωση χωρίς έλεγχο
Ίδια απόκριση με τη γραμμική περίπτωση
Πώς αντιδράει ο ελεγκτής σε ένα μη γραμμικό σύστημα;

## Slide 26: Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης Δοκού & Μπάλας (Μη Γραμμικό)
Παρόμοια συμπεριφορά με το γραμμικό μοντέλο
Το πλάτος των ταλαντώσεων αυξάνεται πιο γρήγορα
Διακόπτουμε τη διαδικασία πριν το πλάτος γίνει πολύ μεγάλο

## Slide 27: Έλεγχος συστήματος Δοκού & Μπάλας (Μη Γραμμικό)
Έλεγχος P
Εκτεταμένες Ταλαντώσεις
Αυξανόμενο Πλάτος
Σύστημα Ασταθές
Έλεγχος PD
Σύστημα Ευσταθές
Μικρό Overshoot
Μηδενικό Steady-State Error
2ος Έλεγχος PD
Σύστημα Ασταθές
Το σύστημα συμπεριφέρεται απρόβλεπτα
Ακόμα και να σταθεροποιηθεί η συμπεριφορά του παραμένει τυχαία

## Slide 28: Αλλαγή Setpoint σε Γραμμικό και Μη Γραμμικό Σύστημα
Γραμμικό
Μη Γραμμικό

## Slide 29: Συμπεράσματα
Η μέθοδος αυτόματης ρύθμισης έλεγξε ικανοποιητικά όλα τα γραμμικά συστήματα
Συστήματα που αποτελούν δύσκολα προβλήματα ελέγχου (π.χ. Ανεστραμμένο Εκκρεμές) δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία
Κάποια συστήματα γίνονται ασταθή κατά τη διαδικασία ρύθμισης
Πρόωρη διακοπή της διαδικασίας ρύθμισης δεν επηρεάζει τον έλεγχο
Το μη γραμμικό σύστημα έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά, τόσο μετά τη ρύθμιση όσο και σε αλλαγές του setpoint άρα ο ελεγκτής δεν μπορεί να το ελέγξει ικανοποιητικά

## Slide 30: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!

## Slide 31: Προσομοίωση συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου Ταχύτητας
Μοντέλο
Προσομοίωση χωρίς έλεγχο
Για είσοδο αναφοράς έχουμε έξοδο σχεδόν φορές μικρότερη
Υψηλός Χρόνος Ανύψωσης

## Slide 32: Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης Αυτομάτου Ελέγχου Ταχύτητας
Το σύστημα ταλαντώνεται εξαιτίας του μη γραμμικού στοιχείου relay
Πλάτος: 0,0058 Περίοδος: 0,14
Λόγω του μικρού πλάτους το σύστημα δε λειτουργεί στα όριά του

## Slide 33: PID ΕΛΕΓΚΤΕΣ

## Slide 34: Τι είναι οι PID Ελεγκτές;
Ελεγκτές τριών όρων P, I και D από τους οποίους παίρνουν και το όνομά τους
Χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε βιομηχανικές και όχι μόνο διεργασίες
Προσφέρουν ικανοποιητικό αλλά τις περισσότερες φορές όχι βέλτιστο έλεγχο
Δρουν με βάση το σφάλμα της εξόδου του συστήματος σε σχέση με ένα επιθυμητό σημείο
Μαθηματικός τύπος

## Slide 35: Ρύθμιση των PID Ελεγκτών
Αφορά τον καθορισμό των κερδών κάθε όρου του ελεγκτή
Κάθε όρος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έρχονται σε αντιπαράθεση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των άλλων δύο όρων
Συνεπώς η χειροκίνητη ρύθμιση τους απαιτεί εμπειρία και πολλές προσπάθειες από τον χειριστή για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος
Κάποιες φορές πρέπει να γίνονται παραχωρήσεις στις απαιτήσεις ελέγχου για την επίτευξη καλύτερου συνολικού αποτελέσματος
Οι παραδοσιακές μέθοδοι ρύθμισης αναγκάζουν το σύστημα να λειτουργεί στα όριά του και μπορεί να οδηγήσουν σε φθορές

## Slide 36: Αυτόματη ρύθμιση
Αφορά τον αυτόματο υπολογισμό των κερδών του ελεγκτή
Έχει ομοιότητες με τη διαδικασία που ακολουθεί ένας έμπειρος χειριστής για να ρυθμίσει τα κέρδη του ελεγκτή
Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας διαταραχής, τη μέτρηση κάποιων χαρακτηριστικών της διεργασίας και την απόδοση τιμών στα κέρδη
Μπορεί να αυτοματοποιηθεί εύκολα και αξιόπιστα
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αυτόματης ρύθμισης
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τη μέθοδο Relay

## Slide 37: Μέθοδος Relay (1/3)
Αντικαθιστά τον ελεγκτή με ένα μη γραμμικό στοιχείο
Η είσοδος του συστήματος εναλλάσσεται μεταξύ δύο διακριτών τιμών ανάλογα με την τιμή του σφάλματος
Αυτό οδηγεί τα περισσότερα συστήματα να εκτελούν αμείωτες ταλαντώσεις σταθερής περιόδου
Μετρώντας το πλάτος και την περίοδο των ταλαντώσεων υπολογίζονται τα κέρδη των όρων του ελεγκτή
Το πλάτος των ταλαντώσεων μπορεί να οριστεί από τον χειριστή έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο εξοπλισμός

## Slide 38: Μέθοδος Relay (2/3)
Η περίοδος των ταλαντώσεων, , ισούται με την απόλυτη περίοδο, , του συστήματος
Το πλάτος των ταλαντώσεων, , συνδέεται με το απόλυτο κέρδος, , με τη σχέση

## Slide 39: Μέθοδος Relay (3/3)
Έχοντας μετρήσει το απόλυτο κέρδος και την απόλυτη συχνότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τύποι Ziegler – Nichols ή Tyreus – Luyben για τον υπολογισμό των κερδών του ελεγκτή
Η διαδικασία ρύθμισης μπορεί να ξεκινήσει είτε μετά από εντολή του χειριστή είτε μετά από την εμφάνιση επιμένοντος σφάλματος μόνιμης κατάστασης

## Slide 40: Ο αυτο-ρυθμιζόμενος PID ελεγκτής σε LabVIEW
Το Front Panel
Το Block Diagram

## Slide 41: Προσομοιώσεις